## Slide 1: Einfluss des Bodens auf den Mineralstoffgehalt in authentischen Weinproben verschiedener Jahrgänge und Regionen aus Österreich
Johanna Zauner

## Slide 2: Was sind Mineralstoffe? (aus lebensmitteltechnologischer Sicht)
Makroelemente:
  essentielle anorganische Verbindungen
  im Wein immer als Ionen
  Kationen: K+, Ca2+, Mg2+ und Na+
  Anionen: Cl- , Phosphat und Sulfat
Spurenelemente:
  im menschlichen Körper < 50 mg/kg
  oft Bestandteile von Enzymen
  Eisen, Mangan, Kupfer, Zink, ...
  Berechnung der Asche über Mineralstoffe
Mineralstoff | Gehalt in mg/ L
Kalium | 370 - 1120
Calcium | 70 - 140
Magnesium | 60 - 140
Natrium | 7 - 15
Eisen | 1
Mangan | 1,5 - 5
Kupfer | 0,5
Zink | 0,5 – 3,5
Mineralstoffgehalt in Wein laut Eschnauer (1986)

## Slide 3: Analyse der Elemente
Einzelelementverfahren
  Flammen- AAS
  Graphitrohr- AAS
(Oligoelementverfahren)
Multielementverfahren
  ICP- OES
 Sonderverfahren
  ICP- MS
  Ionenchromatographie

## Slide 4: Analyse der Elemente – Prinzip Flammen- AAS
Quelle: Arbeitskreis Analytik, Leibniz Universität Hannover

## Slide 5: Analyse der Elemente – Prinzip ICP- OES
Quelle: http://www.rohs-cmet.in/content/icp-oes

## Slide 6: Ursprung der Proben – EU Weindatenbank
standardisiert vinifiziert
2006 bis 2017
circa 50 Weine pro Jahr
unterschiedliche Regionen Österreichs
unter gleichen Bedingungen gelagert

## Slide 7: Ursprung der Proben – Vinifizierung authentischer Weine
standardisierter Prozess
circa 25 - 35 kg Trauben
Zugabe von SO2 in Form von schwefliger Säure
Fermentation mit Reinzuchthefe
Lagerung für circa 6 Monate bei 4°C

## Slide 8: Einflüsse auf den Mineralstoffgehalt
Standort des Weingartens:
      Geologie
      Boden
      Klima
Vinifizierung:
      Hefe
      Weinschönungsmittel
      Kontamination durch Maschinen, Geräte, Schlauchanschlüsse,...
Lagerung:
      Verpackung
      Lagerungsbedingungen

## Slide 9: Einflüsse auf den Mineralstoffgehalt
Standort des Weingartens:
      Geologie
      Boden
      Klima
Vinifizierung:
      Hefe
      Weinschönungsmittel
      Kontamination durch Maschinen, Geräte, Schlauchanschlüsse,...
Lagerung:
      Verpackung
      Lagerungsbedinungen

## Slide 10: Vorläufige Ergebnisse – Geologie

## Slide 11: Vorläufige Ergebnisse – Geologie

## Slide 12: Vorläufige Ergebnisse – Bodenfeuchte

## Slide 13: Vorläufige Ergebnisse – Bodenfeuchte

## Slide 14: Vorläufige Ergebnisse – Durchlässigkeit des Bodens

## Slide 15: Vorläufige Ergebnisse – Durchlässigkeit des Bodens

## Slide 16: Vorläufige Ergebnisse – Speicherkraft des Bodens

## Slide 17: Vorläufige Ergebnisse – Kalkgehalt des Bodens

## Slide 18: Vorläufige Ergebnisse – Bodenreaktion

## Slide 19: Diskussion und Ausblick
Alle Makroelemente werden durch die Geologie und Bodenreaktion signifikant beeinflusst
Kaliumgehalt wird durch alle untersuchten Faktoren signifikant beeinflusst
Magnesiumgehalt wird durch Wasserverhältnisse des Bodens beeinflusst
Calciumgehalt wird durch Kalkgehalt des Bodens beeinflusst
In Zukunft....
.... miteinbeziehen von Klimadaten
.... geeignetere Methoden für den Gehalt an Spurenelementen
.... weitere Jahrgänge in die Auswertung miteinbeziehen
.... Zusammenarbeit mit geologischer Bundesanstalt

## Slide 20
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.