## Slide 1
Möglichkeiten zur Einsparung von
schwefliger Säure bei der Weißweinbereitung
Katharina ZECHMEISTER und
HR DI Dr. Reinhard EDER
Direktor der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau
9. Ordentliche Mitgliederversammlung der
Vereinigung Österreichischer Önologen und Weinforscher (VÖstÖF)
Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)
Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Abt. Wein- und Obstbau
19.11. 2015

## Slide 2
JEIN – BÖSE aber ALT
Natürlich vorkommend, Vulkangase und Abgase
Farbloses, stechend riechendes Gas,
Toxisch pulmonal (Lunge) wie oral (Magen)
bei Überschreitung von Grenzwerten,
teilweise Unverträglichkeitsreaktionen
Sehr gut wasserlöslich, => Schwefelige Säure (Salz = Sulfite)
Altes Behandlungsmittel: Ägypter, Griechen, Römer, Paracelsus
Verwendung:
Desinfektions- Bleichmittel, Vergasung von MO und Ungeziefer
Anwendung bei Lebensmitteln: Obst &Gemüsekonservierung
SCHWEFELDIOXID -
eine neue – „böse“ Chemikalie im Wein?

## Slide 3
1) ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG:
Breite + selektive Wirkung gegen Bakterien , Wilde Hefen Brettanomyces , Schimmelpilze
glücklicherweise ist die Gärhefe Sacch. cerevisiae sehr SO2 resistent
Wirkstoff: undissoziertes schweflige Säure
2) ANTIOXIDATIVE WIRKUNG:
chemisches Abbinden von Sauerstoff, 1 mg O2 bindet 4 mg SO2
3) ABBINDEN VON CARBONYLEN-AROMAMODULATION:
Gäraroma, grüner Apfel, Sherrynote wird maskiert – aber gebundenes SO2
4) ENZYMHEMMENDE WIRKUNG:
Hemmung der traubeneigenen Phenoloxidase (Tyrosinase)
WAS LEISTET SCHWEFELDIOXID

## Slide 4
Ca. 95 % aller Menschen verfügen über wirkungsvoller Entgiftungsmechanismus,
ca. 5 % haben aber schwache Sulftioxidase
= Unverträglichkeitsreaktionen Pseudo-Allergie - Tendenz zunehmend daher
ALLERGEN-KENNZEICHNUNGSPFLICHT:
wenn gesamt SO2 > 10 mg/l
„Enthält: Sulfite“
„Enthält Schwefeldioxid“
NEGATIVE WIRKUNGEN VON SCHWEFELDIOXID

## Slide 5
Nicht übersehen darf man auch die negativen Wirkungen auf die Weinqualität:
Geruchliche (SO2-Stich) und visuelle (Hellfärbigkeit)
Minderung der Weinqualität bei zu hohen Dosen
Verstärkte Böckserbildung, da Hefen alle
Schwefelquellen zur Bildung von
Sulfiden (Geruch nach faulen Eier) heranziehen können
Zerstörung des für Mensch (Mangel: Beri-Beri-Krankheit)
und Hefe (Coenzym der Pyruvatdecarboxylase)
wichtigen Vitamins B1 (Mangel höhere Pyruvatgehalte
höhere Gehalte an gebundenen SO2)
NEGATIVE WIRKUNGEN VON SCHWEFELDIOXID

## Slide 6
ABLEHNUNGSGRÜNDE BEI DER VERKOSTUNG
ZUR STAATLICHEN PRÜFNUMMER IN KLBG.:
32,2 % Böckser, faulig, käsig
30,3 % Schimmel, Kork, Fass, muffig, dumpf, unsauber
22,4 % flüchtige Säure, aldehydig, Essig, oxidativ, schal
9,2 % dünn, leer, schwach
5,3 % Pferdeschweiß, Brettanomyces, animalisch, teerig, medizinisch
4,6 % Gerbstoff, bitter, kratzig
4,6 % Milchsäureton, krautig, Sauerkraut
Ca.
gleich
viel
Ablehnung
wegen
zuviel
wie
zuwenig
SO2

## Slide 7
Technologische Möglichkeiten zum SO2 Sparen
REDUKTION VON SCHWEFELBINDENDEN SUBSTANZEN
Acetaldehyd, botrytogene Verbindungen, Pyruvat, Ketoglutarsäure
ALTERNATIVEN ZU SCHWEFELDIOXID
Wenn man Wein ohne schwefliger Säure herstellen will,
muss (sollte) man alle positiven Wirkungen von SO2
mit anderen Maßnahmen erzielen.
ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG = KONSERVIERUNGSMITTEL
ANTIOXIDATIVE WIRKUNG = REDUKTIONSMITTEL
HEMMUNG VON ENZYMEN
oder Natur zulassen = Orange Wine

## Slide 8
ANZUSTREBENDER ZUSTAND:
Reduktion schwefelbindender Substanzen
Anzustreben ist geringer Anteil gebundenes SO2 am gesamten SO2 bei gleichzeitig ausreichendem Gehalt an freiem SO2
(undissoziertem SO2)
Acetaldehyd (Ethanal) ist der wichtigste SO2- bindende Stoff
=> Maßnahmen zur SO2-Vemeidung können bei Verringerung
von Ethanal ansetzen
1 mg/l Ethanal bindet 1,45 mg/l SO2
Ethanal Gehalte schwanken zwischen
20 und 200 mg/l
=> 30 bis 300 mg/l gebundenes SO2 !!

## Slide 9
Typische Bildung von Ethanal während Gärung (Konz zwischen 20-200 mg/l)
Zu Gäranfang wird mehr Acetaldehyd gebildet, gegen Gärende wird es von vitaler Hefe wieder aufgenommen
Am Gärende kann frische,
vitale Hefe Ethanal rückresorbieren
Forcierung der Rückresorption
Wärme, Gabe von Hefenährstoffen
Hefe aufrühren
Geringe Rückresorption:
Rasche Klärung, Kühlung, keine Hefenährstoffe
EINSPARUNG VON SCHWEFELDIOXID DURCH VERRINGERUNG DER
GEHALTE AN SO2 BINDUNGSPARTNERN INSBESONDERE ETHANAL

## Slide 10
Hefe setzt sich ab und
kann Acetaldehyd nicht rückresorbieren
5 cm Abstand von Hefe:
20 mg/l Acetaldehyd
= 30 mg/l geb. SO2
55 cm Abstand von Hefe:
100 mg/l Acetaldehyd
= 150 mg/l geb. SO2
Unterschied = 120 mg/l SO2
AUFRAHNEN des WEINES verhindern
Hefe in Kontakt mit Wein
EINSPARUNG VON SCHWEFELDIOXID DURCH VERRINGERUNG DER
GEHALTE AN SO2 BINDUNGSPARTNERN INSBESONDERE ETHANAL

## Slide 11
Metabolisierung von Ethanal und Pyruvat durch Milchsäurebakterien im Zuge des BSA
Abnahme um bis zu 70 % dadurch Verringerung der Werte angebunden SO2 um 20-40 mg/l (Rotwein !)
EINSPARUNG VON SCHWEFELDIOXID DURCH VERRINGERUNG DER
GEHALTE AN SO2 BINDUNGSPARTNERN INSBESONDERE ETHANAL

## Slide 12
0,19
0,38
0,86
0,91
2,41
1,18
2,04
3,20
2,48
1,84
1,18
1,17
1,18
1,10
2,44
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
0
6
12
18
72
6
12
18
72
6
12
18
72
Phenole (Resveratrol)
0
0
Stunden
Grüner Veltliner
Maischegärung von Weißwein, Rappenkontakt
reaktive Phenole binden entstehendes Ethanal ab, bilden kondensierte polymere Phenole
= starke reduktive Wirkung – SO2-Ersparnis
Maischestandzeit, -gärung führt zu starken Anstieg der Phenole
EINSPARUNG VON SCHWEFELDIOXID DURCH VERRINGERUNG DER
GEHALTE AN SO2 BINDUNGSPARTNERN INSBESONDERE ETHANAL

## Slide 13
Gärung, Lagerung im Holzfass, Verwendung von Tanninen, Chips
reaktiven Phenole bilden mit Ethanal kondensierte polymere Phenole (gelb-bräunlich, samtig, herb)
Verringerung um 10-20 mg/l gebundenes SO2
HR Dr. Reinhard EDER
13
EINSPARUNG VON SCHWEFELDIOXID DURCH VERRINGERUNG DER
GEHALTE AN SO2 BINDUNGSPARTNERN INSBESONDERE ETHANAL

## Slide 14
Zugabe von Tanninen:
Erhöhung reaktiven Phenole
Weingut Zahel: Grüner Veltliner, Wein
Weingut Palkowitsch: Chardonnay TBA Wein
Weingut Hundsdorfer: Zweigelt, Wein
Weingut Wertek: Neuburger , Wein
Tanningabe: Zunahme Phenole beim WW: ~ 0,02 g/l, RW: 0,1-0,2 g/l

## Slide 15
HBLA; Chardonnay BA, Maische
Chipszugabe: Phenolzunahme beim WW: ~ 0,02 g/l
Weingut Palkowitsch: Chardonnay TBA Wein
0
20
40
60
80
100
120
Standard
Nobile Sweet
Best Oak
Quertannin
Tannin QE
Varianten / Wiederholungen
mg/l
Gesamtphenole
0
20
40
60
80
100
120
Standard
Nobile Sweet
Best Oak
Quertannin
Tannin QE
Varianten / Wiederholungen
mg/l
Gesamtphenole
Zugabe von Chips: Erhöhung reaktiver Phenole
EINSPARUNG VON SCHWEFELDIOXID DURCH VERRINGERUNG DER
GEHALTE AN SO2 BINDUNGSPARTNERN INSBESONDERE ETHANAL

## Slide 16
ALTERNATIVEN ZU SCHWEFELDIOXID
Wenn man Wein ohne schwefliger Säure herstellen will, muss (sollte) man alle positiven
Wirkungen von SO2 mit anderen Maßnahmen erzielen.
ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG - KONSERVIERUNGSMITTEL
SORBINSÄURE
DIMETHYLDICARBONAT - VELCORIN
CHITOSAN
LYSOZYM
ANDERE KONSERVIERUNGSMITTEL: Natamycin, Nitrofurylacrylsäure
Allylisothiocyanate u.a.
PHYSIKALISCHE VERFAHREN: Filtration, Hitzeeinwirkung,
Bestrahlung (UV, Ozon…),
MÖGLICHKEITEN ZUM EINSPAREN VON SO2

## Slide 17
ZUSAMMENFASSUNG
Schweflige Säure: einzigartiges ambivalenten Behandlungsmittel
Weinherstellung mit wenig oder keinem SO2 eine Herausforderung !!
CHANCEN: Weine mit besserer Bekömmlichkeit – besser verträglich „Gesündere Weine“
andere Weinstilistik – durch Zulassen von Oxidation - „Orange Wines“ et al.
RISIKEN Totalabsturz – oxidierte, essigstichige, trübe Weine mit viel unerwünschten Nebenprodukten (Histamin u.a.)
HAUSAUFGABEN:
REDUKTION VON SO2 BINDERN: Traubengesundheit, Hefemanagement, BSA, Phenolmanagement,
REDUKTION UNERWÜNSCHTER MOs: Mostkeimzahl, Sterilfiltration, Konservierungsmittel
ANTIOXIDATIVE WIRKUNG = REDUKTIONSMITTEL
Sauerstoffausschluss (Inertgas), Ascorbinsäure
HEMMUNG VON ENZYMEN

## Slide 18
Studien betreffend SO2-Einsparung z.B.
Maßnahmen zur Einsparung
von Schwefeldioxid bei der Herstellung von Weißweinen
Diplomarbeit von Katharina Zechmeister
An der HBLAuBA Wein- und Obstbau, Klosterneuburg
Herbst 2013-Mai 2014
Hauptbetreuer: HR Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Eder
Nebenbetreuer: Dipl.-Ing. Harald Scheiblhofer

## Slide 19: Problemstellung
Schwefeldioxid ist Gift für den menschlichen Körper
schwefeldioxidfreie Weine sind meist oxidativ, haben Fehlaromen und sind bakteriell verunreinigt
Ziel: Schwefeldioxid armer Wein
der, fehlerfrei, sortentypisch und ein Geschmacksbild aufweist, welches die Mehrheit der mitteleuropäischen Bevölkerung anspricht.

## Slide 20: Versuchsaufbau

## Slide 21: Material & Methoden
Ausgangsmaterial:
  800l Traubenmost aus verschiedenen Sorten
  wurde über Nacht entschleimt
  dann von 16°KMW auf 18,5
  angereichert
  und mit der Hefe Oenoferm
  Klosterneuburg F3 versehen
  Gärung bei 17°C
  nach 5 Tagen Zusatz von 30g/l Vitamon Combi

## Slide 22: Material & Methoden
5 Wochen aufrühren der Feinhefe
BSA mit Viniflora Oenos
4g/l Holzchips
geschwefelt mit KPS
Bentonitschönung
filtriert mit Cross flow
(Romfil)

## Slide 23: Methoden
Sensorische Analysen
Dreieckstest
Unstrukturierte Skala
Rangordnung
LSD-Test
chemische Analysen
  FTIR (Säuren, Zucker…)
  Gaschromatographische Analysen (Acetaldehyd)
  Ionenchromatographie (Benztraubensäure, 2-Ketoglutarsäure)
  Acidimetrische Bestimmung (Schwefeldioxid)

## Slide 24: Ergebnisse ANALYTIK
Gehalte an gesamter/gebundener Gehalte an freier
schwefliger Säure (mg/L) schwefeliger Säure (mg/L)
Standard Hefe Hefe+BSA Hefe,BSA,Chips
Standard Hefe Hefe+BSA Hefe,BSA,Chips
63/46
63/42
56/34
45/29
17
21
22
16
∆ = 19/17

## Slide 25: Ergebnisse ANALYTIK
Gehalte an Acetaldehyd (mg/l) Gehalte an Benztraubensäure (mg/L)
Standard Hefe Hefe+BSA Hefe,BSA,Chips
Standard Hefe Hefe+BSA Hefe,BSA,Chips
20
19
8
4
7
4
1
0

## Slide 26: Ergebnisse WEINSENSORIK amtliche Koster Ergebnisse des LSD-Test Geschmack, oxidativ-reduktiv Ergebnisse des LSD-Test Gesamteindruck, schlecht-gut
Proben | Mittelwerte |  | Differenzen |  | LSD-Wert
130407 (BSA+Chips) | 7,06 |  |  |  | 0,79
130403 (Hefe aufrühren) | 7,69 |  | 0,62 | = | 
130401 (Kontrolle) | 7,86 |  | 0,18 | = | 
130405 (BSA) | 7,92 |  | 0,05 | = | 
Proben | Mittelwerte |  | Differenzen |  | LSD-Wert
130401 (Kontrolle) | 6,61 |  |  |  | 0,97
130405 (BSA) | 7,25 |  | 0,64 | = | 
130403 (Hefe aufrühren) | 7,43 |  | 0,17 | = | 
130407 (BSA+Chips) | 8,39 |  | 0,96 | = | 

## Slide 27: Ergebnisse WEINSENSORIK
 | 130401 Kontrolle | 130404 Hefelagerung | 130406 BSA | 130408 Holzeinsatz
Note 1 (=beste) | 16x | 9x | 12x | 6x
Note2 | 15x | 16x | 9x | 4x
Note3 | 11x | 13x | 14x | 4x
Note4 (=schlechteste) | 1x | 5x | 8x | 29x
Rangsumme | 84 | 100 | 104 | 142
Rangplatz | 1 | 2 | 3 | 4
signifikanter Unterschied |  | = | = | ≠
Ergebnisse der Rangordnungsprüfung (StudentInnen)

## Slide 28: Fazit
von geschulten Koster wurde die Variante „Holzeinsatz“ am besten bewertet, allerdings von ungeschulten am schlechtesten
in den Varianten „BSA“ und „Holzeinsatz“ konnte der Gehalt an Schwefelfressern Acetaldehyd und Ketoglutarsäure deutlich verringert und somit der Gehalt an gebundenen und gesamten SO2 signifikant um rund 1/3 gesenkt werden
Die Variante „Holzeinsatz“ war trotz niedrigem Gehalt an freiem und gesamten SO2 stabil aber sensorisch ungewöhnlich, ambivalent
Hefekontakt, BSA und Holzeinsatz sind geeignete Verfahren um den SO2-Gehalt zu verringern, sie beeinflussen aber die Weintypizität deutlich

## Slide 29
Vielen Dank für Ihre
geschätzte Aufmerksamkeit